## Slide 1
无线通信技术实验 03
分集与扩频通信
SC/MRC 分集合并 + DSSS 扩频通信
代码补全、仿真验证、GitHub 自动评分

## Slide 2
本次实验要解决的问题
02/18
衰落会让接收信号突然变弱
分集用多个独立副本降低深衰落概率
扩频用 PN 码把信号能量铺展到更宽带宽
解扩相关可以恢复目标信号并摊薄干扰
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 3
课堂流程
03/18
0-10 分钟：实验背景和目标
10-35 分钟：SC、MRC、DSSS 原理
35-50 分钟：仓库结构与自动评分演示
50-110 分钟：学生完成 TODO 并生成结果图
110-120 分钟：提交 PR，查看评分反馈
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 4
Part 1 分集模型
04/18
BPSK 符号经过多个独立瑞利衰落分支
每个分支都有自己的信道系数和噪声
接收端需要把多个分支合成一个判决变量
观察 BER 随 SNR 和合并方法变化
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 5
选择合并 SC
05/18
每个符号选择瞬时信道最强的分支
指标是 |h|^2
输出为被选分支的 r/h
优点是简单，缺点是没有利用所有分支
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
k = argmax |h|^2, y = r[k] / h[k]
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 6
最大比合并 MRC
06/18
每个分支乘以信道共轭做相位校正
信道强的分支获得更大权重
归一化项是所有分支 |h|^2 之和
MRC 通常获得最佳合并 SNR
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
y = sum(conj(h) * r) / sum(abs(h)^2)
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 7
Part 1 代码入口
07/18
文件：src/part1_diversity.py
完成 selection_combining
完成 maximal_ratio_combining
完成 simulate_diversity_ber
运行后生成 diversity_ber_curve.png 和 diversity_waveform_snapshot.png
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 8
Part 2 DSSS 链路
08/18
比特先映射为 BPSK 符号
每个符号乘以一段 PN 码片序列
信道中加入噪声和窄带干扰
接收端用同一 PN 序列相关解扩
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
bit -> symbol x PN -> correlation -> bit
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 9
m 序列约定
09/18
寄存器从左到右书写
抽头为从左到右的 1-based 位置
每拍输出右端寄存器
抽头异或得到反馈并插入左端
输出比特映射为 0->+1，1->-1
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 10
扩频、解扩和处理增益
10/18
扩频输出长度等于比特数乘扩频因子
解扩是每个符号周期内的相关累加
非负相关判 bit 0，负相关判 bit 1
处理增益为 10log10(N) dB
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
bit -> symbol x PN -> correlation -> bit
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 11
Part 2 代码入口
11/18
文件：src/part2_spread_spectrum.py
完成 generate_m_sequence
完成 dsss_spread 和 dsss_despread
完成 processing_gain_db
运行后生成 dsss_ber_curve.png 和 dsss_correlation_snapshot.png
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 12
本地运行流程
12/18
pip install -r requirements.txt
python src/test_environment.py
python src/part1_diversity.py
python src/part2_spread_spectrum.py
python grading/calculate_grade.py
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 13
GitHub 提交流程
13/18
完成代码和 REPORT.md
提交 results/ 中的四张结果图
Commit & Push 到自己的仓库
向教师仓库创建 Pull Request
PR 标题格式：实验03-姓名-学号
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 14
自动评分与作业跟踪
14/18
PR 评论显示总分和测试摘要
Actions Summary 保留完整评分输出
Artifacts 上传评分报告和结果图
作业跟踪表区分未提交、未评分和已评分
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 15
评分标准
15/18
环境配置 5 分
Part 1 分集合并 35 分
Part 2 DSSS 扩频通信 35 分
实验报告 15 分
代码质量 -10 到 +5 分
选做加分最多 10 分
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 16
常见问题
16/18
MRC 漏掉共轭会导致复信道下结果异常
m 序列全零初始状态无效
解扩输入长度必须是 PN 长度整数倍
结果图缺失会影响自动评分
PR 标题缺少姓名学号会影响作业跟踪
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 17
AI 使用边界
17/18
可以请 AI 解释公式和报错
可以请 AI 协助检查报告结构
必须能解释自己提交的核心函数
报告中说明 AI 辅助内容和验证方式
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号

## Slide 18
课堂收束
18/18
分集解决衰落可靠性问题
MRC 通过相位校正和幅度加权提升 SNR
DSSS 通过扩频和相关解扩获得处理增益
自动评分帮助快速定位实现问题
分集
SC
MRC
DSSS
PN
处理增益
实验03：分集可靠性 + 扩频抗干扰
PR标题：实验03-姓名-学号